Pundit Lab Plus型混凝土超声波检测仪功能强大，是现场应用的理想仪器。
Pundit Lab Plus型混凝土超声波检测仪产品特点：
所有 Pundit Lab 功能。
集成的放大器增益级
实时时间标记
抗压强度的直接估计
超声回弹综合法直接估算抗压强度 (SONREB)
仪器上的数据查看列表
Pundit Lab Plus型混凝土超声波检测仪技术参数：

| 传输时间测量 |  |
| --- | --- |
| 范围 | 0.1 – 9999 µs |
| 分辨率 | 0.1 µs |
| 显示 | 79 x 21 毫米被动矩阵 OLED |
| 传感器 | 优化的激励脉冲 125V、250V、350V、500V 和自动 |
| 接收机 |  |
| 可选增益步长 | 1x, 2x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 200x, 500x, 1000x, 自动 |
| 带宽 | 20 kHz – 500 kHz |
| 内存 | 非易失，> 500 测量值 |
| 区域设置 | 支持公制和英制单位 |
| 抗压强度单位 | MPa、N/mm2、psi、kg/cm2 |
| 电源 |  |
| 电池 | 4 x AA 电池（> 20 小时持续使用时间） |
| 电源线 | 5v, <500mA，通过 USB 充电器 |
| PC | 5v, <500mA，直接通过 USB 线缆 |
| 机械 |  |
| 尺寸 | 172 x 55 x 220 mm |
| 重量 | 1.316kg（含电池） |
| 工作环境 |  |
| 工作温度 | -10° 到 60°C（0° 到 140°F） |
| 湿度 | <95% RH，非冷凝 |

Pundit Lab Plus型混凝土超声波检测仪符合以下标准：

EN12504-4（欧洲）
ASTM C 597-02（北美）
BS 1881 Part 203（英国）
ISO1920-7:2004（国际）
IS13311（印度）
CECS21（中国）
Proceq 开发的基于 Windows 的软件 Pundit Link 可发挥超声波测试设备 Pundit Lab+ 的全部功能，向用户提供以下功能：

波形可视化和分析，将您的 PC 变成示波器。
触发点的相互调整 
在线数据采集 
仪器的全遥控，包括可编程数据记录功能
将数据导出到第三方应用程序
（仅 Pundit Lab+）为抗压强度创建转换曲线（指数和多项式）。
（仅 Pundit Lab+）为抗压强度的组合（超声波/回弹值）估计创建 SONREB 曲线。