NLD-1型甲醛检测仪为携带式、现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、半定性检测之用。特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。
NLD-1型甲醛检测仪特点：
■空气采样器
是由抽气泵、流量计、定时器（时控电路）、电源、工作开关及指示、采样支架等几部分组成。采样器的技术规格和性能符合国家标准GB/T17061-1997《作业场所空气采样器的技术规范》。
抽气泵是电磁振荡真空泵，功率4W左右,频率50赫兹，采用220伏交流电，该泵有效空载流量为0~2.0升/分，当阻力在30~60毫米汞柱时，保持流量在0.8升/分进行采样。采样器本身有定时装置，在采样过程中能保证准确的采样时间并能自动停止采样，采样时间的调整范围为60分钟。
■ 气体吸收管
采用符合国标GB/T17061-1997的大型气泡吸收管。内管和外管的接口为标准密气磨口。
■ 甲醛检测专用试剂
依据国家标准GB/T18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法 酚试剂比色法》配置成为标准试剂套装，由吸收液、吸收瓶（酚试剂）、比色管（显色剂）及比色色阶卡组成。
此试剂也可作为个体居室空气甲醛现场自测用。自测使用方法详见比色色阶卡介绍。与本仪器使用检测按以下操作步骤。
▲ NLD-1型甲醛检测仪技术指标：
NLD-1型甲醛检测仪主要技术性能
当阻力为30~60毫米汞柱时，保证流量大于0.8升/分；
空载最大流量为 2.0升/分；
采样过程中流量波动不大于1mm；
定时器可在0~60分钟内自由调整，时间误差为3％；
消耗功率不大于4W；
体积185×155×210；
重量1.5Kg。
▲ NLD-1型甲醛检测仪配置：
携带式室内空气甲醛现场检测仪是参据国家标准GB/T18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法 酚试剂比色法》原理设计而成。
仪器对检测场所采集空气样品，空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收，反应生成嗪，嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅，在现场直接比色测定。
NLD-1型甲醛检测仪仪器的组成
·空气采样器
·气体吸收管
·甲醛检测专用试剂
·甲醛检测专用色阶