一、XK-900型甲醛分析仪产品描述
XK-900型甲醛分析仪，是一款连续检测周围空气中指定气体浓度的本质安全型设备，仪器采用进口世界著名传感器厂商的电化学传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。XK-900型甲醛分析仪内部采用大容量镍氢可充电池，超长待机；贴片化封装，可靠美观；数字LCD背光液晶屏幕显示，清晰直观；具有二级声光报警功能，对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示；仪器外观采用特殊高强度ABS工程塑料，时尚外形设计，美观、手感好、耐用。
综上所述，XK-900型甲醛分析仪具有：响应速度快、稳定性好、灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、携带方便等优点，同时内置气体采样泵，测量结果更准确快速。XK-900型甲醛分析仪广泛应用于石油化工、工业生产、尾气监测、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。
二、XK-900型甲醛分析仪技术参数：
检测气体： 甲醛 CH2O （电化学传感器，使用寿命3年） 
测量范围： 0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm可选 
分 辨 率： 0.01ppm（0-10ppm）；0.1ppm（0-100ppm）；0.1ppm（0-1000ppm）；1ppm（1000ppm以上）
检测精度： ≤±3%（实际浓度，更高精度视具体传感器而定） 
响应时间： ≤20秒（T90） 
恢复时间： ≤20秒 
重 复 性： ≤±1% 
零点漂移： ≤±1%（F.S/年） 
显示方式： 大屏幕多参数LCD背光显示，直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等 
报警方式： 声光二级报警，报警声音：80分贝 
检测方式： 泵吸式，自动抽气实时检测，测量结果更准确快速 
数据恢复： 一键恢复出厂默认设置，方便快捷，不用担心误操作 
自动诊断： 系统检查：电池电量，显示，传感器，硬件故障，用户可设置报警值 
防护等级： IP65 
防爆等级： Exia II CT6 （本质安全型） 
工作温度： -30℃～+70℃ 
工作湿度： ≤95%RH，无冷凝（湿度>90%RH，可配过滤器） 
工作压力： ≤200Kpa 
工作电源： 4.2VDC ± 0.8VDC，内置高性能可充电锂电池 
尺　　寸： 125×50×30mm（L×W×H） 
重　　量： 200g