日本COSMOS XP-339V便携式室内TVOC检测仪用途：
室内环境中VOC的检测。
建材、涂料中VOC的检测。
XP-339V型便携式室内TVOC检测仪特点：
现场快速检测TVOC值。
显示VOC的相对指数，由曲线查得含量(ppm)。
操作极为简便，仅有一个旋转开关，开机就能检测。
除显示即时测量数据外，还具有峰值保持功能。
P-339V型便携式室内TVOC检测仪技术规格：

| 检测对象： | 挥发性有机化合物 |
| --- | --- |
| 检测原理： | 超高灵敏度热线型半导体式传感器 |
| 测量范围： | 0.001~1500ppm (显示0~2000的相对指数) |
| 采样方式： | 自动吸引式 |
| 显示方式： | 液晶 (LCD) 显示，有峰值保持功能 |
| 浓度显示： | 4位液晶数字显示 |
| 电 源： | 5号干电池4节或交流电源 |
| 电池寿命： | 约10小时 (有电池寿命报警功能) |
| 外形尺寸： | 84(W)×190(H)×40(D)mm |
| 重 量： | 550克 |